Godkännande krav för vingar.

De kvarnägare som prioriterats för att få medel ur ”Konung Gustav VI Adolfs” fond skall tillverka vingarna enligt gamla traditioner och utseende. Det innebär i korthet följande:

- Materialet i vingträna skall vara av senvuxen gran eller kärnfuru. (Visst mtrl finns att köpa av kvarnföreningen)

- Gamla telefonstolpar, tryckimpregnerat virke o dyl. är inte acceptabelt

- Vingarna skall vara ”skruvade 18-21 grader i förhållande till kvarnhuset.

- Hålen i vingträna skall vara svedda och behandlade med linolja

- Spjälverket skall vara spikat

- Det skall finnas urfrästa luftkanaler mellan vingträ och rå

- Gamla hällor och vingbultar skall så långt möjligt återanvändas. Om nya hällor behöver tillverkas skall de ha gammaldags utseende. (Gängstav till vingbult är inte acceptabelt). Fyrkantsmuttrar är pluspoäng.

- Vingarna skall vara ytbehandlade två gånger. Ytbehandling utförs med antingen ren trätjära eller en blandning av trätjära och kokt linolja.

- Vingarna skall ha samma utseende som äldsta tillgängliga förlagor både vad gäller spjälverk och längd på vingträ. Jämför gärna med gamla fotografier. Bilder kan finnas i länsmuseets fotodatabas http://klmfoto.kalmarlansmuseum.se/

Ev. undantag från ovanstående får beslutas och dokumenteras vid byggmöte före arbetets igångsättande tillsammans med ansvarig besiktningsperson.

Arbetet får inte påbörjas före byggmötet och skall vara klart senast ??.

Det är alltid bidragstagaren som är ansvarig att arbetet utförs korrekt

Lycka till:

Ölands Kvarnförening